目录

第一章	机器参数	1

第二章	机器设置	3

2.1	收费机设置过程	3

2.2	操作各项功能所使用的卡片	3

2.3	系统信息卡的制作	3

2.4	机器设置	4

第三章	信息查看	8

3.1	收费金额统计	8

3.2	查看挂失信息	8

3.3	查看消费信息	8

3.4	查看卡片金额	9

3.5	查看初始化卡号	9

第四章	窗口收费方式	10

4.1	[31] 收费方式	10

4.2	[32] 收费方式	10

第五章	通讯测试及数据处理	11

5.1	PING功能	11

5.2	数据清空	11

5.3	数据恢复	12

5.4	刷卡取消	12

第六章	出错代码	13

第七章	注意事项	15

附录一	工程安装布线示例图	16

附录二	卡片使用注意事项	18

# 机器参数

1.1. 电 源：AC220V±10% 50∽60HZ

1.2. 功 耗：≤5W

1.3. 显示 器：12位七段超高亮LED双面显示

1.4. 环境温度：-10℃∽60℃

1.5. 环境湿度：10%～90%

1.6. 存储 器：4M位FLASH存储器

1.7. 最大容量：16000条

1.8. 终端黑名单：16000条

1.9. 数据掉电保存期限： 100年

1.10. 通讯口： RS-485或RS-232（可选）

1.11. 支持TCP/IP通讯协议

1.12. 传输波特率： 2400-19200bit（可选）

# 机器设置

## 2.1	收费机设置过程

（详见机器各项设置）

a)运行19功能，初始化收费机。

b)运行11功能，传送系统信息。

c)运行48功能，设置通讯信息。

d)运行92功能，设置收费机时间。

e)运行15功能，设置固定餐次的收费价格。

f)运行16功能，设置餐券信息。

g)运行18功能。

## 2.2	操作各项功能所使用的卡片

初始化收费机－---初始化卡(随机提供)

设置收费机机号---初始化卡

数据清空---------初始化卡

数据恢复---------初始化卡

设置餐券信息-----系统信息卡

传送系统信息-----系统信息卡

设置机器时间-----系统信息卡

固定餐的设置-----系统信息卡

设置餐券信息-----系统信息卡

## 2.3	系统信息卡的制作

进入食堂收费管理系统->系统维护->系统设置->输入密码“16868”->放一张空白卡放在写卡机上->单击写卡即可完成信息卡的制作。

## 2.4	机器设置

a)初始化收费机： ( 19 功能 )

(初始化设置)

(1)在“FUNC FFFF”状态下，输入19并按〈确认〉；

(2)显示：CR-IN；

(3)刷初始化卡；

(4)初始化成功则显示“EEEE 1111”，自动返回到“FUNC FFFF”状态。

b)传送系统信息： ( 11 功能 )

(用系统信息卡传送信息给收费机，用户类别，收费部门编号在软件中设置)

(1)在“FUNC FFFF”状态下，输入11并按〈确认〉；

(2)在“ARG-1 XXXX”状态下，输入收费部门编号，按〈确认〉；

(3)在“ARG-2 XXXX”状态下，输入每张卡每次的最大扣款金额，按〈确认〉； (4)在“ARG-3 XXXX”状态下, 输入早餐允许的用户类别, 输入0则表示允许所有类别的用户使用该机，按〈确认〉；

(5)在“ARG-4 XXXX”状态下, 输入中餐允许的用户类别, 输入0则表示允许所有类别的用户使用该机，按〈确认〉；

(6)在“ARG-5 XXXX”状态下, 输入晚餐允许的用户类别, 输入0则表示允许所有类别的用户使用该机，按〈确认〉；

(7)在“ARG-6 XXXX”状态下, 输入夜宵允许的用户类别,输入0则表示允许所有类别的用户使用该机，按〈确认〉；

(8)在“ARG-7 XXXX”状态下，输入夜宵终止，早餐起始的时间，按〈确认〉；

(9)在“ARG-8 XXXX”状态下，输入早餐终止，午餐起始的时间，按〈确认〉；

(10)在“ARG-9 XXXX”状态下，输入午餐终止，晚餐起始的时间，按〈确认〉；

(11)在“ARG-10 XXXX”状态下，输入晚餐终止，夜宵起始的时间，按〈确认〉；

说明：午餐的起始时间即是早餐的终止时间。其它的也亦如此；

(12)如果操作成功，显示“EEEE 1111”,操作不成功则显示“EEEE 0000”

(13)自动回到“FUNC FFFF”状态。

c)设置收费机机号：  ( 48 功能 )

(网络设置)

(1)在“FUNC FFFF”状态下，输入48并按〈确认〉；

(2)显示“CA-IN”刷初始化卡；

(3)显示“ARG-1 XXXX”，输入机号，按〈确认〉；

(4)显示“ARG-2 XXXX”，输入通讯速率，“4”表示9600B/S，“5”表示19200B/S,通常设置为4。（需与软件中的通讯速率设置相匹配）按〈确认〉；

(5)显示“ARG-3 XXXX”，输入31 、32或34 ，按〈确认〉（31 表示开机后自动进入点菜扣款方式，32 表示开机后自动进入固定价格扣款方式，34表示开机后自动进入预定餐方式）；

(6)显示“ARG-4 XXXX”，输入0，按〈确认〉；

(7)显示“ARG-5 XXXX”，输入0，按〈确认〉；

(8)设置成功显示“EEEE 1111”自动返回“FUNC FFFF”状态。

d)固定餐的设置：   ( 15 功能 )

(1)在“FUNC FFFF”状态下,输入15，按〈确认〉键；

(2)刷系统信息卡；

(3)在“ARG-1 XXXX”状态下，输入早餐每份价格，按〈确认〉；

(4)在“ARG-2 XXXX”状态下，输入中餐每份价格，按〈确认〉；

(5)在“ARG-3 XXXX”状态下，输入晚餐每份价格，按〈确认〉；

(6)在“ARG-4 XXXX”状态下，输入夜宵每份价格，按〈确认〉；

(7)如果操作成功，就显示“EEEE 1111” 自动返回“FUNC FFFF”状态。

e)设置餐券信息：   ( 16 功能 )

(1)在“FUNC FFFF”状态下，输入16按〈确认〉；

(2)刷系统信息卡；

(3)在“ARG-1 XXXX”状态下，输入餐券种类数按〈确认〉键；(输入范围：0～4, 0 表本单位不用餐券）

(4)在“ARG-2 XXXX”状态下，输入第一种餐券价格；按<确认>如不用餐券输入 65535

(5)在“ARG-3 XXXX”状态下，输入第二种餐券价格；按〈确认〉如不用餐券输入 65535

(6)在“ARG-4 XXXX”状态下，输入第三种餐券价格；按〈确认〉如不用餐券输入 65535

(7)在“ARG-5 XXXX”状态下，输入第四种餐券价格；按〈确认〉如不用餐券输入 65535

(8)在“ARG-6 XXXX”状态下，输入按什么方式使用餐券按〈确认〉如不用餐券输入 65535。 “1”：表示每次固定用第一种餐券价格；“2”：表示每次固定用第二种餐券价格；“3”：表示每次固定用第三种餐券价格；“4”：表示每次固定用第四种餐券价格；“9”：表示到早餐时间自动调用第一种价格，到中餐自动调用第二种餐券格，到晚餐自动调用第三种餐券价格，到夜宵自动调用第四种餐券价格）

(9)在“ARG-7 XXXX”状态下，输入多少天数；〈确认〉（一个月有多少天有餐券）

(10)在“ARG-8 XXXX”状态下，输入扣款规则〈确认〉(“1”：表示一餐一张卡只能用一次，“2”：表示一餐一张卡在用过一次餐券消费后，还可以用若干次的扣卡片内的现金消费）如果操作成功，就显示“EEEEE 11111”,否则显示“EEEEE 00000”。并自动回到“FUNC FFFFF”状态。说明：(1)餐券种类最多四种。 (2)当前使用的餐券类型小于或等于餐券种类数。0表示现在不允许用餐券；9 表示餐券价格随时间改变 。

e)设置透支版金额信息： ( 18 功能：透支版本 )

(透支版本透支金额设置）

(1)在“FUNC FFFF”状态下，输入18并按〈结算〉；

(2)刷系统信息卡；

(3)在“ARG-11 XXXX”状态下，输入一类人每月透支金额，按〈确认〉；

(4)在“ARG-12 XXXX”状态下，输入一类人每天透支金额，按〈确认〉；

(5)在“ARG-21 XXXX”状态下，输入二类人每月透支金额，按〈确认〉；

(6)在“ARG-22 XXXX”状态下，输入二类人每天透支金额，按〈确认〉；

(7)在“ARG-31 XXXX”状态下，输入三类人每月透支金额，按〈确认〉；

(8)在“ARG-32 XXXX”状态下，输入三类人每天透支金额，按〈确认〉；

(9)在“ARG-41 XXXX”状态下，输入四类人每月透支金额，按〈确认〉；

(10)在“ARG-42 XXXX”状态下，输入四类人每天透支金额，按〈确认〉；

(11)在“ARG-51 XXXX”状态下，输入五类人每月透支金额，按〈确认〉；

(12)在“ARG-52 XXXX”状态下，输入五类人每天透支金额，按〈确认〉；

(13)在“ARG-61 XXXX”状态下，输入六类人每月透支金额，按〈确认〉；

(14)在“ARG-62 XXXX”状态下，输入六类人每天透支金额，按〈确认〉；

(15)在“ARG-71 XXXX”状态下，输入七类人每月透支金额，按〈确认〉；

(16)在“ARG-72 XXXX”状态下，输入七类人每天透支金额，按〈确认〉；

(17)在“ARG-81 XXXX”状态下，输入八类人每月透支金额，按〈确认〉；

(18)在“ARG-82 XXXX”状态下，输入八类人每天透支金额，按〈确认〉；

(19)在“ARG-91 XXXX”状态下，输入九类人每月透支金额，按〈确认〉；

(20)在“ARG-92 XXXX”状态下，输入九类人每天透支金额，按〈确认〉；

f) 设置消费金额信息： ( 18 功能：扣款版本 )

(最大消费金额设置）

(1)在“FUNC FFFF”状态下，输入18并按〈结算〉；

(2)刷系统信息卡；

(3)在“ARG-11 XXXX”状态下，输入一类人卡片最小余额，按〈确认〉；

(4)在“ARG-12 XXXX”状态下，输入一类人每天最大消费金额，按〈确认〉；

(5)在“ARG-21 XXXX”状态下，输入二类人卡片最小余额，按〈确认〉；

(6)在“ARG-22 XXXX”状态下，输入二类人每天最大消费金额，按〈确认〉；

(7)在“ARG-31 XXXX”状态下，输入三类人卡片最小余额，按〈确认〉；

(8)在“ARG-32 XXXX”状态下，输入三类人每天最大消费金额，按〈确认〉；

(9)在“ARG-41 XXXX”状态下，输入四类人卡片最小余额，按〈确认〉；

(10)在“ARG-42 XXXX”状态下，输入四类人每天最大消费金额，按〈确认〉；

(11)在“ARG-51 XXXX”状态下，输入五类人卡片最小余额，按〈确认〉；

(12)在“ARG-52 XXXX”状态下，输入五类人每天最大消费金额，按〈确认〉；

(13)在“ARG-61 XXXX”状态下，输入六类人卡片最小余额，按〈确认〉；

(14)在“ARG-62 XXXX”状态下，输入六类人每天最大消费金额，按〈确认〉；

(15)在“ARG-71 XXXX”状态下，输入七类人卡片最小余额，按〈确认〉；

(16)在“ARG-72 XXXX”状态下，输入七类人每天最大消费金额，按〈确认〉；

(17)在“ARG-81 XXXX”状态下，输入八类人卡片最小余额，按〈确认〉；

(18)在“ARG-82 XXXX”状态下，输入八类人每天最大消费金额，按〈确认〉；

(19)在“ARG-91 XXXX”状态下，输入九类人卡片最小余额，按〈确认〉；

(20)在“ARG-92 XXXX”状态下，输入九类人每天最大消费金额，按〈确认〉；

g) 设置机器时间：  ( 92 功能 )

(1)在“FUNC FFFF”状态下，输入92并按〈确认〉。

(2)显示“CA-IN 92”，刷系统信息卡。

(3)显示“ARG-1 YYMMDD”其中YY表示年份MM表示月份DD表示日期，你可以输入你想要设定的日期，按〈确认〉。

(4)显示“ARG-2 HHMMSS”其中HH表示小时MM分钟SS表示秒，你可以输入你想要设定的时间，按〈确认〉则设定成功返回“FUNC FFFF”状态。

# 信息查看

## 3.1	收费金额统计

(13功能，也称总计功能）

(1)在“FUNC FFFF”状态下，输入13并按〈确认〉；

(2)如果总计金额为空，则显示“0   0”并退回“FUNC FFFF”状态。

(3)否则显示“mmmm nnnn”其中“mmmm”为总收费次数，“nnnn”为总收费金额。

(4)如果按〈清除〉键，则退出。

## 3.2	查看挂失信息

(22功能)

(1)在“FUNC FFFF”状态下，输入22并按〈确认〉。

(2)如果挂失信息为空，则显示“0    0”并退回“FUNC FFFF”状态。

(3)否则显示“mmmm nnnn”，其中“mmmm”为第几条挂失信息，“nnnn”为卡片编号，按“＋”键显示下一条，按“－”键显示上一条。

(4)按〈清除〉键，回到“FUNC FFFF”状态。

## 3.3	查看消费信息

(24功能，也称明细功能)

(1)在“FUNC FFFF”状态下，输入24并按〈确认〉。

(2)如果消费信息为空，则显示“0    0”并退回“FUNC FFFF”状态。

(3)否则显示“mmmm nnnn”，其中“mmmm”为消费的卡片编号，“nnnn”为消费的金额，按“＋”键显示下一条，按“－”键显示上一条。

(4)按〈清除〉键，回到“FUNC FFFF”状态。

## 3.4	查看卡片金额

(29 功能)

(1)在“FUNC FFFF”状态下，输入29并按〈确认〉。

(2)显示 CR-IN。

(3)如果用就餐卡感应一下，则显示卡片金额，并自动回到CA-IN状态。

(4)按〈清除〉键，回到“FUNC FFFF”状态。

## 3.5	查看初始化卡号

（95功能)

（1)在“FUNC FFFF”状态下，输入95并按〈确认〉。

（2）收费机卡片金额栏显示：“ARG-1”,付款金额栏的数字“nnnn”就是初始化卡上的客户代码。

# 窗口收费方式

## 4.1	[31] 收费方式

(又称手动收费方式、点菜收费方式)

(1)在“FUNC FFFF”状态下，输入31并按〈确认〉键进入“.0    .0”状态。

(2)输入金额。

(3) 卡片金额栏显示：“CR-IN”，付款金额栏显示扣款金额。

(4)刷卡后，“付款金额栏”显示刷卡后的卡片余额。

(5)在“.0    .0”状态下，输入99999并按〈确认〉，回到“FUNC FFFF”状态。

说明：如果扣款成功，则“付款金额栏”先显示刷卡后的卡片余额，停留几秒后自动变为“.0    .0”。

## 4.2	[32] 收费方式

(又称自动收费方式、固定餐收费方式)

(1)在“FUNC FFFF”状态下，输入32并按〈确认〉。

(2)在“mmmm  nnnn”状态下，感应就餐卡，先扣款接着显示扣款后的金额,并返回“mmmm  nnnn”状态。此时消费笔数应加1，否则显示出错信息，并返回到“mmmm  nnnn”状态。

说明a)“mmmm”为消费笔数，“nnnn”为每份价格。

b)如果扣了一张餐券，则“嘀嘀”两声，否则只“嘀”一声。

(3)按〈清除〉键退出,自动回到“FUND FFFF”状态。

# 通讯测试及数据处理

## PING功能

(47 功能)

当测试两台机器之间的线路是不是相通时，可以利用机器提供的47号PING功能测试线路 （前提条件：机器通讯正常）

(1)在“FUNC FFFF”状态下，输入47并按〈确认〉。

(2)在“ARG-1 XXXX”状态下，输入目标地址，即测试线路另一端的机器编号，按〈确认〉；

(3)线路相通，显示“EEEE 1111”自动返回“FUNC FFFF”状态。

(4)线路不通，卡片金额栏显示“1，2，3，4，5，6，7，8，9”后，付款金额栏显示“0000”并自动返回“FUNC FFFF”状态。

## 5.2	数据清空

(94 功能)

当测试人员在消费机上消费了若干笔测试数据，需要清空，可以在利用软件将该机器的数据采集完，再恢复数据库，也可以直接在机器上清空，但是此操作是不可逆的操作，数据一旦被清空，将彻底不能恢复，所以操作过程中要慎重! 数据清空后要传送挂失名单。

(1)在“FUNC FFFF”状态下，输入94并按〈确认〉。

(2)在“CR-IN  94”状态下，刷初始化卡。

(3)进入“ARG-1 XXXX”状态，输入密码“16868”。

(4)清空成功显示“EEEE 1111”自动返回“FUNC FFFF”状态。

## 5.3	数据恢复

(99 号功能)

数据采集完毕后，数据库意外情况导致数据丢失，利用数据恢复可以恢复数据。

(1)在“FUNC FFFF”状态下，输入99并按〈确认〉。

(2)在“CR-IN  99”状态下，刷初始化卡。

(3)进入“ARG-1 XXXX”状态，按〈确认〉。

(4)进入“ARG-2 XXXX”状态，输入你要恢复的起始位置。

(5)成功恢复显示 “EEEE 1111”自动返回“FUNC FFFF”状态。显示“ARG-1 XXXX”表示机器内存有多少笔数据，如“ARG-1 03548”表示机器内存有3548笔数据，此数据不能修改，按“确认”即可；显示“ARG-2 XXXX”表示从第几笔数据开始恢复，如输入“0”表示从第1笔数据开始恢复，输入“18”表示从第19笔数据开始恢复。

## 5.4	刷卡取消

当操作员不小心误输入了某些大的收费金额后,可以按此操作取消最后一笔的操作.但是只能取消最后一笔,所以操作员操作过程中要慎重!最后一笔为收费机上的最后一笔数据

(1)在“FUNC FFFF”状态下，输入31并按〈确认〉。

(2)进入“0    .0”状态。

(3)先按Fn,再按“3”,单击 确认后。

(4卡片金额栏显示UNDO, 付款金额栏显示取消金额。

(5)刷卡(此卡为误刷卡)，即可取消这次消费。

(6)如果不是同一张卡,报E-150错误

# 出错代码

E-10  内存出错；

E-11  内存中的系统信息出错；

E-12  内存中的统计信息出错；

E-13  内存中的后备统计信息出错；

E-14  内存中的明细出错；

E-20  e平方出错；

E-21  e平方未初始化；

E-22  e平方读出错；

E-23  e平方写出错；

E-24  e平方系统信息出错；

E-25  e平方统计信息出错；

E-26  e平方后备统计信息出错；

E-30  IC卡出错；

E-31  IC卡芯片类型出错；

E-32  IC卡密码校验出错；

E-33  IC卡修改密码出错；

E-34  读IC卡出错；

E-35  写IC卡出错；

E-36  IC卡未准备好；

E-40  无效卡片；

E-41  出厂密码错误；

E-42  系统密码错误；

E-43  卡片类型错误；

E-44  部门编号错误；

E-45  IC卡片中的统计信息出错；

E-46  无效卡片金额；

E-47  有效日期出错；

E-48  该卡为挂失卡；

E-49  明细卡部门出错；

E-50  明细卡已经满；

E-51  卡片余额不够；

E-53  用户输入的密码不对；

E-54  用户类别错 (即该类别用户不准在此收费就餐）；

E-55  卡片版本不对；

E-57  餐券已消费，不能再用；

E-60  收费机内存已满；

E-61  输入的时间不对；

E-80  月票没有预定；

E-81  每天规定最大消费金额；

E-150 使用的卡不是同一张卡（某人刷卡太快，在响声结束之前，另外一个人去刷卡报警）

# 注意事项

7.1	 收费机上电后，经过自检进入“48”号功能第三个参数所设置的状态。

7.2	 请保持机器处于充电状态，此时电源指示灯（红灯）为常亮，否则会产生重启或其他不可预见故障。

7.3	 刷卡指示灯（绿灯）为闪亮状态，表明已处于刷卡就绪状态。

7.4	 如操作过程中显示“E-mmmm  XXXX”，则表示出现“mm”号错误，如该错误信息不能自动消除，则按〈确认〉即可消除。例如“E-57” 表示“57”号错误，即该人餐券已消费，“E-51”表示“51”号错误，即金额不足。

7.5	 当某人刷卡后收费机一直处于不停的响声之中，则表示这个人刷卡太快，没有成功扣款，当下一个人拿卡来消费时，卡片金额栏会显示“E-150”,这时候需要在下个人消费之前将这个人的卡再放回感应区感应一下，如果这个人走了，在15秒后，响声消失，下一个人可以继续刷卡

# 附录一	工程安装布线示例图

232-R485网络收费布线图

说明：

- 网线接RS-485的四个接线柱上，其中双绞网线深色线（棕色）接在‘T485+’接头，浅色线（蓝色）接在第‘T485-’接头上。

- RS-485网卡前端自带线头插在电脑COM口上。

- RS-485网卡的变压器直接插在220V交流电源上。

- 每个网线盒旁边安装一个二三插电源插座盒。

TCP/IP-R485网络收费布线图

# 附录二	卡片使用注意事项

- 卡片要妥善保管，勿扭曲、弯折，避免尖锐物品划伤及磨损。

- 远离强电磁场和静电区。

- 防止高温、高压和避免接近腐蚀性物质。

- 保持卡面清洁，避免沾上油渍或其它污渍。

- 避免金属或其他导电尘粒嵌入IC卡模块表面管脚的间隙而导致短路。

- 加密IC卡（接触式及非接触式）使用过程中请小心使用和慎改密码，否则卡片作废。

- 产品在退回时请尽量使用原包装或安全稳妥的包装形式发回，以避免在运输过程中损坏。

- 卡片编号是全球唯一的，不可更改。